## Slide 1: IPv6技术培训
中国科学技术大学
网络信息中心
张焕杰

## Slide 2
汇聚
交换机
A1
B1
A2
B2
分组1
分组2
BGP
BGP
V6出口
V4出口
本次培训N个分组，共2N+1台设备
交换机为H3C S5500
A交换机有24个双绞线接口
B交换机有4个双绞线接口
OSPF
OSPFv3
OSPF
OSPFv3
…分组N
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

## Slide 3: 1 IP地址简介
IPv4，32bit长
  一般一个子网是/24，如192.168.5.0/24
IPv6，128bit长
  一般一个子网是/64，如 2001:da8:b3:155::/64
  分配给一个单位
    大的是/32，如2400:b600::/32，含有2^32个/64
    小的是2001:da8:b3::/48，含有2^16个/64
地址自动配置
IPv4 | IPv6 | 
DHCP | 无状态 SLAAC | DHCPv6

## Slide 4: IPv4/v6无状态地址SLAAC分配
IPv6的ND（Neighbor Discovery）协议，代替了IPv4 中的ARP 协议（Address Resolution Protocol）、ICMP 路由设备发现消息（Router Discovery），并提供了其他功能，如邻居不可达检测（Neighbor Unreachability Detection, NUD）、重复地址检测（Duplicate Address Detection,DAD）、地址自动配置等。
IPv6无状态地址配置使用ND协议中的RS（Router Solicitation，路由器请
求）和RA （Router Advertisement，路由器应答）报文交互完成，如图所示：
（1）客户端发送RS报文
（2）路由器收到RS报文后，回应RA报文
（3）客户端收到RA报文后，若RA报文中指定使用地址自动配置，并且地址配置M标记为0，携带了正确的链路前缀，使用这些前缀和接口ID生成全球单播地址，检查无冲突就使用，完成无状态地址配置
无状态分配最简单，但无法获取DNS域名服务器信息

## Slide 5: IPv6 DHCPv6分配
（1）客户端发送RS报文
（2）路由器收到RS报文后，回应RA报文
（3）客户端收到RA报文后，若RA报文中指定使用地址自动配置，并且地址配置M=0，O=1，开始DHCPv6过程
DHCPv6时才可以自动得到DNS域名服务器等其他信息

## Slide 6: IPv6 prefix delegation
IPv6不建议使用NAT，如何解决IPv4的家庭内网问题呢？
答案：对于家庭用户，可以通过DHCPv6获取一段前缀，用在家庭网络内部使用（国外ISP一般分配相当于256个/64给一个家庭用户，国内还未知）

## Slide 7
汇聚
交换机
A1
B1
分组IP规划
以分组1为例
其他组替换红字
BGP
分组1内部IP范围
IPv4: 10.1.*.*/16 256个C子网
IPv6: 2001:DA8:B3:E100::/56 256个/64子网
汇聚交换机自治域号是100
分组1的自治域号是1001
A1 下接口
接口 IPV4 IPv6
1 10.1.1.1/24 2001:DA8:B3:E101::1/64
2 10.1.2.1/24 2001:DA8:B3:E102::1/64
3 10.1.3.1/24 2001:DA8:B3:E103::1/64
4 10.1.4.1/24 2001:DA8:B3:E104::1/64
5 10.1.5.1/24 2001:DA8:B3:E105::1/64
IPv4: 10.255.1.1/24
IPv6: 2001:DA8:B3:EF01::1/64
20口上联
IPv4: 10.255.1.2/24
IPv6: 2001:DA8:B3:EF01::2/64
19口连接B1
IPv4: 10.1.255.1/24
IPv6: 2001:DA8:B3:E1FF::1/64
28口连接A1
IPv4: 10.1.255.2/24
IPv6: 2001:DA8:B3:E1FF::2/64
B1 下接口
接口 IPV4 IPv6
25 10.1.11.1/24 2001:DA8:B3:E111::1/64
26 10.1.12.1/24 2001:DA8:B3:E112::1/64
10.1.13.1/24 2001:DA8:B3:E113::1/64

## Slide 8
汇聚
交换机
A__
B__
分组____分组IP规划
BGP
内部IP范围
IPv4: 10.__.*.*/16 256个C子网
IPv6: 2001:DA8:B3:E__00::/56 256个/64子网
汇聚交换机自治域号是100
分组1的自治域号是100__
A__ 下接口
接口 IPV4 IPv6
1 10.__.1.1/24 2001:DA8:B3:E__01::1/64
2 10.__.2.1/24 2001:DA8:B3:E__02::1/64
3 10.__.3.1/24 2001:DA8:B3:E__03::1/64
4 10.__.4.1/24 2001:DA8:B3:E__04::1/64
5 10.__.5.1/24 2001:DA8:B3:E__05::1/64
IPv4: 10.255.__.1/24
IPv6: 2001:DA8:B3:EF0__::1/64
20口上联
IPv4: 10.255.__.2/24
IPv6: 2001:DA8:B3:EF0__::2/64
19口连接B__
IPv4: 10.__.255.1/24
IPv6: 2001:DA8:B3:E__FF::1/64
28口连接A__
IPv4: 10.__.255.2/24
IPv6: 2001:DA8:B3:E__FF::2/64
B__ 下接口
接口 IPV4 IPv6
25 10.__.11.1/24 2001:DA8:B3:E__11::1/64
26 10.__.12.1/24 2001:DA8:B3:E__12::1/64
10.__.13.1/24 2001:DA8:B3:E__13::1/64

## Slide 9: 实训工作1 准备
每组选举一个组长和副组长
每组明确自己组号
组长负责A交换机配置
副组长负责B交换机配置
终端/ssh客户端：putty http://202.38.64.40/soft
请组长和副组长与组员一起
  讨论自己组的连接方式
  讨论自己组的内部IP地址分配（上联地址已经固定）
  可以参考刚才的模板
完成检查：网络拓扑图（含IP地址，接口信息）
时间10分钟

## Slide 10: 2 基本配置
A1
B1
汇聚
根据拓扑图连接网线
配置交换机基本配置
计算机静态IP地址配置
无路由信息，因此某台交换机直接相连的设备可以ping
时间40分钟

## Slide 11: 实训工作2 交换机基础配置
根据拓扑图连接网线
配置交换机基本配置
  启用ipv6路由
  登录密码
  接口ipv4/ipv6地址，允许ra
计算机静态IP地址配置（DNS请用101.7.8.9）
计算机安装ipv6协议
完成检查：
  A交换机ping汇聚交换机，pingB交换机
  PC机设置各自静态IP地址，ping相连的交换机IP
  PC机 ipconfig 能看到v6地址，ping交换机ipv6
  PC机可以ping跟自己在同一个交换机的PC

## Slide 12: A1交换机基础配置-1
sys #进入配置模式
ipv6 #启用IPv6路由
sysname A1 #设置机器名字
telnet server enable
ip unreachables en
ipv6 unreachables en
user-interface vty 0 15
set authentication password simple ipv6
user privilege level 3

## Slide 13: A1交换机基础配置-2
interface gi1/0/20 #上联口
port link-mode route
ip add 10.255.1.2 24
ipv6 add 2001:da8:b3:ef01::2/64
interface gi1/0/19 # 连接B1
port link-mode route
ip add 10.1.255.1 24
ipv6 add 2001:da8:b3:e1ff::1/64

## Slide 14: A1交换机基础配置-3
interface gi1/0/1
port link-mode route
ip add 10.1.1.1 24
ipv6 add 2001:da8:b3:e101::1/64
undo ipv6 nd ra halt
interface gi1/0/2
port link-mode route
ip add 10.1.2.1 24
ipv6 add 2001:da8:b3:e102::1/64
undo ipv6 nd ra halt
…. 连接PC的接口，依次设置
end
save

## Slide 15: B1交换机基础配置-1
sys
ipv6
sysname B1
telnet server enable
ip unreachables en
ipv6 unreachables en
user-interface vty 0 15
set authentication password simple ipv6
user privilege level 3

## Slide 16: B1交换机基础配置-2
interface gi1/0/28 ## 连接A1
port link-mode route
ip add 10.1.255.2 24
ipv6 add 2001:da8:b3:e1ff::2/64

## Slide 17: B1交换机基础配置-3
interface gi1/0/25
port link-mode route
ip add 10.1.11.1 24
ipv6 add 2001:da8:b3:e111::1/64
undo ipv6 nd ra halt
interface gi1/0/26
port link-mode route
ip add 10.1.12.1 24
ipv6 add 2001:da8:b3:e112::1/64
undo ipv6 nd ra halt
interface gi1/0/27
port link-mode route
ip add 10.1.13.1 24
ipv6 add 2001:da8:b3:e113::1/64
undo ipv6 nd ra halt
end
save

## Slide 18: PC机设置
IPv4设置
  10.1.*.2/255.255.255.0，网关 10.1.*.1，DNS 202.38.64.1或101.7.8.9
IPv6 设置
  确保PC机网卡有IPv6协议即可
ipv4/ipv6都可以测试：
  查看地址/网关
    Ipconfig /all
    Route print
  测试IPv4/IPv6连通性
    A交换机下的PC机可以ping
    B交换机下的PC机可以ping
注：因为A、B交换机间无路由信息，因此A、B交换机间的PC无法ping

## Slide 19: 3 OSPF/OSPFv3配置
A1
B1
A、B之间建立OSPF/OSPFv3会话
分别将与自己直接相连的接口网段路由信息传送过去
A向B发送默认网关信息
完成后，A、B交换机下连接的PC可以互相ping通
时间40分钟
OSPF
OSPFv3
两个互连接口启用ospf
位于区域0

## Slide 20: 实训工作3-1 ospf配置
A1交换机
  sys
  ospf 1 #启动ospf
  default-route-advertise always # 对外发布默认路由
  Import-route direct # 将直连路由发布出去
  area 0
  network 10.1.255.0 0.0.0.255 #与B1连接的接口为区域0
B1交换机
  sys
  ospf 1
  Import-route direct
  area 0
  network 10.1.255.0 0.0.0.255

## Slide 21: 实训工作3-2 ospf检查
A1交换机/B2交换机
  Display ospf peer
  Display ospf lsdb
  Display ospf routing
    A1中无默认路由
    B1中有默认路由（是A发来的）
组内PC机之间ipv4可以ping

## Slide 22: 实训工作3-3 ospfv3配置
A1交换机
  sys
  ospfv3 1 # 启动ospfv3
  router-id 10.1.255.1 # ospfv3必须要有routerid
  default-route-advertise always # 发布默认路由
  import-route direct # 发布直连路由
  interface gi1/0/19
  ospfv3 1 area 0 #ospfv3区域在接口下设置
B1交换机
  sys
  ospfv3 1
  router-id 10.1.255.2
  import-route direct
  interface gi1/0/28
  Ospfv3 1 area 0

## Slide 23: 实训工作3-3 ospfv3检查
A1交换机/B2交换机
  Display ospfv3 peer
  Display ospfv3 lsdb
  Display ospfv3 routing
    A1中无默认路由
    B1中有默认路由（是A发来的）
组内PC机之间ipv6可以ping

## Slide 24: 4 BGP配置
A1
B1
汇聚
汇聚和A1间BGP：汇聚向A1发送默认路由信息，A1向汇聚发送组内路由信息
A1和B1间OSPF：互相交换各自内部路由信息，A1向B1发送默认路由信息
BGP
OSPF
OSPFv3

## Slide 25: 4 BGP配置
汇聚交换机
A1交换机
建立bgp邻居配置
发送默认路由
对每组有IP前缀限制：
只接收对应的/16和/56路由
建立bgp邻居配置
发送自己管理的路由
10.1.0.0/16
2001:da8:b3:E100::/56
自治域号100
自治域号1001
Linux设备
IPv4 地址转换直接上网
IPv6 VPN到科大
时间40分钟
IPv4 IPv6
bgp

## Slide 26: 实训工作4-1 BGP配置
A1交换机
  sys
  ip route-static 10.1.0.0 16 null 0
  ipv6 route-static 2001:da8:b3:e100:: 56 null 0
  bgp 1001
  network 10.1.0.0 255.255.0.0
  peer 10.255.1.1 as-number 100
  ipv6-family
  network 2001:da8:b3:e100:: 56
  peer 2001:da8:b3:ef01::1 as-number 100

## Slide 27: 实训工作4-2 BGP配置检查
A1交换机 IPv4
  Display bgp peer
  Display bgp routing
  Display ip routing-table
  Display bgp routing-table peer 10.255.1.1 advertised-routes
  Display bgp routing-table peer 10.255.1.1 received-routes

## Slide 28: 实训工作4-3 BGP配置检查
A1交换机 IPv6
  Display bgp ipv6 peer
  Display bgp ipv6 routing
  Display ipv6 routing-table
  Display bgp ipv6 routing-table peer 2001:da8:b3:ef01::1 advertised-routes
  Display bgp ipv6 routing-table peer 2001:da8:b3:ef01::1 received-routes

## Slide 29: 实训工作4-4 BGP配置检查
所有PC可以访问IPv4/IPv6网络
访问如下测试网站测试
  http://ipv6-test.com
  http://test.ustc.edu.cn
  https://test6.ustc.edu.cn